## Slide 1
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Bursa Ürün Güvenliği Denetimleri Grup Başkanlığı
TS EN 14682
Çocuk giysilerinde güvenlik – Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme ipleri
Bilun ÖZERDEM PINAR – Ticaret Denetmeni

## Slide 2
Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

## Slide 3
TS EN 14682

## Slide 4
TS EN 14682 standardı ile tasarımı, üretimi veya satışı 14 yaşa kadar olan çocuklar tarafından giyilmesi amaçlanan kostüm ve kayak kıyafetleri de dahil tüm giysiler çocuk giysileri kapsamına alınmaktadır.
Kapsam
Tanım | Yaş Aralığı | 
Küçük Çocuk | 0-7 Yaş | 134 cm ve daha kısa
Büyük Çocuk | 7-14 Yaş | Erkek: 134 cm-182 cm
 |  | Kız: 134 cm-176 cm

## Slide 5
-Bebek bezi, önlük gibi çocuk kullanım ve bakım ürünleri,
-Ayakkabı, çanta ve cüzdanlar,
-Eldiven, şapka ve atkılar,
-Gömlek veya bluz ile giyilmek
üzere tasarlanmış kravatlar;
-Kapsam dahilindeki bağlı kemerler hariç olmak üzere kemerler,
Kapsam Dışı

## Slide 6
-Resmi veya dini törenlerde, ulusal bayramlarda kullanılan kutlama kıyafetleri
-Dans kıyafetleri
-Gösteri kostümleri
-Özel spor ve aktivite kıyafetleri
-Boyama, yemek pişirme esnasında kullanılan önlükler
gibi sınırlı süreli ve yetişkin gözetiminde kullanılan kıyafetler
Kapsam Dışı

## Slide 7
Giysinin açık kısımlarının veya
bir kısmının;
boyutlarını ayarlamak ya da
bağlamak için kullanılan,
herhangi bir tekstil ya da tekstil olmayan
malzemeden yapılmış; kordon, zincir, kurdele, şerit veya bant.
Fonksiyonel kordon:
Tanımlar

## Slide 8
Giysinin açık kısımların veya giysinin bir kısmının;
-boyutunu ayarlamak veya
-giysinin kendisini sabitlemek için
bir kanal, ilmek veya gözden geçen
elastik malzeme dâhil olmak üzere herhangi bir
tekstil veya tekstil olmayan malzemeden yapılmış
kordon, zincir, şerit veya bant.
Büzme ipi:
Tanımlar

## Slide 9
Giysinin bir kısmının boyutunu ayarlamak veya giysinin kendisini
bağlamak için tasarlanmayan,
-herhangi bir tekstil veya tekstil olmayan malzemeden yapılmış
-durdurucu, ponpon, tüy veya boncuk gibi süslemeleri olan veya süslemesiz,
-fonksiyonel olmayan kordon, zincir, kurdele, şerit veya bant.
-Saçaklar, süs kordonu olarak kabul edilir.
-Sabit fiyonkların serbest uçları süs kordon olarak kabul edilir.
Dekoratif (Süs) Kordon:
Tanımlar

## Slide 10
Lastik veya elastan polimeri veya benzeri bir malzemeden yapılmış iplik içeren,
-yüksek esnekliğe sahip,
-tamamen veya tamamına yakın oranda eski şeklini alabilen kordon.
Elastik kordon:
Tanımlar

## Slide 11
Elastik malzeme de dâhil olmak üzere herhangi bir tekstil veya tekstil olmayan malzemeden yapılmış,
-bir giysinin önünü ve arkasını birbirine bağlayan,
-sıkı oturan ve omuz üzerinden geçen
kordon, zincir, kurdele, şerit veya bant.
Omuz askısı:
Tanımlar

## Slide 12
Elastik malzeme de dâhil olmak üzere herhangi bir tekstil veya tekstil olmayan malzemeden yapılmış,
-giysinin (örneğin elbise, bluz veya bikini) üst kısmını tutan,
-omuz ve sırtı açıkta bırakacak şekilde boynun arkasından
dolanarak giyilen
kordon, zincir, kurdele, şerit veya bant.
Halter yaka kordonu:
Tanımlar

## Slide 13
Bir giysinin göğüs veya bel bölgesine bağlanan,
-genişliği 3 cm'den az olmayan
-herhangi bir malzemeden yapılmış
dekoratif veya fonksiyonel parça.
-Bağlı kemer veya kuşak, vücudu tam olarak çevreleyebilir.
-Genişliği 3 cm'den az ise, bunlar kordon veya büzme ipi olarak kabul edilir.
Bağlı kemer veya kuşak:
Tanımlar

## Slide 14
Büzme ipi, fonksiyonel kordon veya dekoratif kordona tutturulmuş veya üzerinde bulunan ahşap, plastik, metal veya diğer malzemelerden oluşan parça.
Durdurucu:
Tanımlar

## Slide 15
Uzunluğu sabitlenebilen veya ayarlanabilen,
her iki ucunun giysiye tutturulduğu kordon veya dar kumaş şerit.
İlmek:
Tanımlar

## Slide 16
Ayak bileği veya kol manşeti gibi giysi bölgelerinin açıklığını ayarlamak veya dekoratif amaçlı tasarlanmış,
-genişlikçe 2 cm’ den az olmayan
-tekstil veya tekstil olmayan malzemeden yapılmış şerit.
Ayarlama şeridi:
Tanımlar

## Slide 17
İşlemesine olanak tanımak için sürgüye tutturulmuş bağlantı parçası tutamak olarak adlandırılmaktadır.
Fermuar sürgüsü ise temel olarak bir sürgü ve tutamaktan oluşan, birbirini kilitleyen elemanları birleştirmek ve ayırmak suretiyle fermuarı açıp kapatmaya yarayan hareketli parça.
Fermuar tutamağı ve sürgüsü:
Tanımlar

## Slide 18
Kordonun kendisinden daha kalın ve/veya daha geniş bir kordona takılan dekoratif öge.
Üç boyutlu süsleme:
Tanımlar
-Kordonun kendisinden daha kalın olmayan
plastik manşonlar (bot bağcık uçları) gibi ince malzemeler
üç boyutlu süsleme olarak kabul edilmez.

## Slide 19
Vücut Kısımları
A- Baş, boyun ve üst göğüs
bölgesi
B- Göğüs ve bel bölgesi
C- Basen altı bölgesi
D- Sırt bölgesi

## Slide 20
Büzme iplerinin, fonksiyonel kordonların, bağlı kemer veya kuşakların;
Genel Gereklilikler
-serbest uçlarında üç boyutlu süslemeler veya düğüm olmamalı
-saçaklanmanın önlenmesi için ısı ile sabitleme,
tutturucu gibi yöntemlerle emniyetli hale getirilmelidir.
-Uçların bükülmesi veya katlanması, takılma tehlikesi
oluşturmadığı sürece kabul edilebilir.
-Serbest uçların uzunluğu boyunca düğüm ve üç boyutlu süslemelere
izin verilmez.



## Slide 21
Genel Gereklilikler
Durdurucular, sadece serbest ucu olmayan büzme iplerinde veya süs kordonlarında kullanılmalıdır.
Giyside büzme ipleri varsa, çıkış noktalarından eşit uzaklıkta en az bir noktada konumlanmış punteriz gibi bir tutturucu kullanarak giysiye tutturulmalıdır.

## Slide 22
Genel Gereklilikler
Giysiden dışarı çıkan, büzmek için kullanılan sabitlenmiş ilmeklerin çevresi 7,5 cm’den fazla olmamalıdır. (B-C)
Giysiden dışarı çıkmayan, mesela kemer ilmekleri gibi düz ilmeklerin, giysiye tutturulmak üzere sabitlenmiş noktaları arasındaki mesafe 7,5 cm’den fazla olmamalıdır. (A)
düz ilmek sabit ilmek giysinin açılıp kapanması için
kullanılabilecek sabit ilmek
A: dikişler arası mesafe B: çevre C: çevre.

## Slide 23
Genel Gereklilikler
Süslemeli veya süslemesiz fermuar tutamakları,
-Ayak bileğinde bitecek şekilde tasarımlanmış giysilerin alt ucundan sarkmamalıdır.
-Fermuar tutamakları, herhangi bir süsleme dâhil, fermuar sürgüsünden uzunlukça 7,5 cm’den daha uzun olmamalıdır.

## Slide 24
A- Baş, boyun ve üst göğüs bölgesi

## Slide 25
Küçük çocuk giysilerinde baş, boyun ve üst göğüs bölgesi (Bölge A)
Baş, boyun veya üst göğüs bölgesinde büzme ipi ya da
fonksiyonel kordon bulunmamalıdır.
Başlığın hiçbir yerinde ve boynun arkasında
süs kordonu kullanılmamalıdır.
Boynun ve üst göğüs bölgesinin diğer kısımlarında kullanılacak süs kordonlarının
-uzunluğu 7,5 cm’i geçmemeli,
-düğüm, 3 boyutlu süsleme ya da durdurucu bulunmamalı,
-boyun çevresine dolaşacak şekilde konumlandırılmamalıdır.
-elastik olmamalıdır.


## Slide 26
Küçük çocuk giysilerinde baş, boyun ve üst göğüs bölgesi (Bölge A)
Ayarlama şeridi;
-Uzunluğu 7,5 cm i geçmemeli,
-Serbest uçlarda takılmaya sebep olabilecek
toka, düğme, durdurucu bulunmamalıdır.
Omuz askıları,
-Giyildiğinde giysinin dışında serbest uç
olmayacak şekilde yapılmalıdır.
-Omuz askılarında bulunan süs kordonlarının
serbest uçları (A) ve sabitlenmiş ilmeklerin
çevre uzunluğu (B) 7,5 cm’den fazla olamaz.
A: süs kordonu uzunluğu
B: sabit ilmek çevresi

## Slide 27
Küçük çocuk giysilerinde baş, boyun ve üst göğüs bölgesi (Bölge A)
Halter yakada;
-Boyun ve boğaz çevresinde serbest uç olamaz.
-Ayarlama mekanizmaları kullanılmışsa, ilmekler; giyildiğinde
serbest uç kalmayacak şekilde olmalıdır.



## Slide 28
Büzme ipi;
Büyük çocuk giysilerinde baş, boyun ve üst göğüs bölgesi (Bölge A)
-Serbest ucu olmamalıdır.
-Giysi en geniş konumuna getirildiğinde ilmek oluşmamalıdır.
-Giysinin açıklığı, tam oturması gereken en küçük konumunda olduğu
durumda, dışarı çıkan ilmeğin çevresi (A) en fazla 15 cm olmalıdır.
-Serbest uçları olmayan büzme iplerini ayarlamak için kullanılan
durdurucular giysiye sabitlenmelidir.
A: ilmek çevresi

## Slide 29
Büyük çocuk giysilerinde baş, boyun ve üst göğüs bölgesi (Bölge A)
Fonksiyonel kordonlar;
-7,5 cm’den uzun ve elastik olmamalıdır.
Süs kordonları;
-Ek parçalar ve üç boyutlu süslemeler dahil
7,5 cm’den uzun ve elastik olmamalıdır.
Omuz askıları,
-Bağlandıkları noktadan 14 cm’den uzun olmayan serbest uç içerebilir.
-Sabitlenmiş ilmeklerin çevresi (B) 7,5 cm’den uzun olmamalıdır.
-Omuz askısının uzunluğunu ayarlama amaçlı kullanılan mekanizmaların oluşturdukları ilmekler, kıyafet giyildiğinde düz olmalıdır.
A: süs kordonu uzunluğu
B: sabit ilmek çevresi

## Slide 30
Büyük çocuk giysilerinde baş, boyun ve üst göğüs bölgesi (Bölge A)
Ayarlama şeritleri;
-7,5 cm’ i geçmemeli,
-Serbest uçlarında takılma tehlikesine sebep
olabilecek düğme, durdurucu, toka
bulunmamalıdır.
Halter yakada;
-Boyun ve boğaz kısmında serbest uç
bulunmamalıdır.
-Ayarlama mekanizmaları kullanılmışsa,
giysi giyildiğinde serbest uç oluşturmamalıdır.

## Slide 31
B- Göğüs ve bel bölgesi

## Slide 32
Pantolon, şort, etek, bikini altı gibi belden aşağı giyilen giysilerde:
Göğüs ve Bel Bölgesi (Bölge B)
Serbest uçlu büzme ipi;
-Giysi doğal genişlik konumundayken her iki uçta 20 cm’den uzun serbest uçlu bulunmamalıdır.
Fonksiyonel kordonlar,
-20 cm’ den uzun olmamalı
Süs kordonları;
-Süslemeler dahil 14 cm’den uzun
olmamalı
        A: Büzme ipinin uzunluğu

## Slide 33
Pantolon, şort, etek, bikini altı gibi belden aşağı giyilen giysilerde:
Göğüs ve Bel Bölgesi (Bölge B)
Serbest uçları olmayan büzme ipi;
-Giysi düz şekilde yayıldığında ve en geniş konumundayken büzme ipinin ilmekleri çıkmamalıdır.
-Ayarlamak için durdurucu kullanılmışsa, durdurucu giysiye sabitlenmelidir.

## Slide 34
Elbise, mont, gömlek gibi üstten giyilen giysilerde:
Göğüs ve Bel Bölgesi (Bölge B)
Serbest uçlu büzme ipi;
-Giysi en geniş konumundayken ve düz şekilde yayıldığında
büzme ipinin serbest uçları her iki uçta 14 cm’den uzun olmamalıdır.
Serbest uçlu olmayan büzme ipi;
-Giysi düz şekilde yayıldığında ve en geniş
konumundayken büzme ipinin ilmekleri
çıkmamalıdır.
-Büzme ipini ayarlamak için durdurucu
kullanılmışsa, durdurucu giysiye sabitlenmelidir.

## Slide 35
Elbise, mont, gömlek gibi üstten giyilen giysilerde:
Göğüs ve Bel Bölgesi (Bölge B)
Fonksiyonel kordonlar,
-14 cm’ den uzun olmamalı
Süs kordonları;
-Süslemeler dahil 14 cm’den uzun
Olmamalı
Ayarlama şeridi;
-En fazla 14 cm olmalıdır.
Tüm giysilerde:

## Slide 36
Kemer ve kuşaklar;
Göğüs ve Bel Bölgesi (Bölge B)
Tüm yaş grupları için;
Ön ya da yan tarafından bağlanan kemer ve kuşaklar
-Bağlı değilken bağlanması gereken yerden ölçüldüğünde
36 cm’ i geçmemek koşuluyla kullanılabilir.
A: bağlı kemer veya kuşak genişliği
B: bağlı kemer veya kuşak uzunluğu

## Slide 37
C- Basen altı bölgesi

## Slide 38
Basen Altı Bölgesi (Bölge C)
-Büzme ipi, fonksiyonel kordon ya da süs kordonları
giysinin alt kenarından sarkmamalıdır.
-Giysinin alt kenarında bulunan büzme ipi,
fonksiyonel kordon ya da süs kordonları
giysi sıkılaştırıldığında ya da bağlandığında
giysinin üzerinde düz durmalıdır.

## Slide 39
Basen Altı Bölgesi (Bölge C)
Ayak bileğine kadar inecek şekilde tasarlanmış pantolon, mont ve etek gibi giysilerin;
Alt kenarında bulunan büzme ipleri, fonksiyonel kordonlar ya da süs kordonları,
-Giysinin dışında olmamalıdır.
-Yalnızca, pantolon paçalarının kenarlarında ayak bantları bulunabilir.
Ayarlama şeritleri;
-14 cm’ den uzun olmamalı,
-Giysinin alt kenarlarından sarkmamalı
-Serbest uçlarında takılmaya sebebiyet verebilecek
düğme, durdurucu, toka bulunmamalıdır.

## Slide 40
D- Sırt bölgesi

## Slide 41
Sırt Bölgesi (Bölge D)
Çocuk giysilerinde;
-Giysinin arka kısmından çıkacak veya arkada bağlanacak şekilde
büzme ipleri ve fonksiyonel kordonlar bulunmamalıdır.
Süs kordonları;
-7,5 cm’den uzun olmamalı
-Herhangi bir düğüm, durdurucu ya da
3 boyutlu süslemeye sahip olmamalıdır.
Ayarlama şeritleri;
-7,5 cm’den uzun olmamalı,
-Giysinin alt kenarlarından sarkmamalı
-Serbest uçlarda takılma tehlikesi oluşturabilecek düğme, toka, durdurucu bulunmamalıdır.

## Slide 42
Kemer ve kuşaklar;
Sırt Bölgesi (Bölge D)
Küçük çocuklarda;
Giysinin arkasından bağlanan kemer ve kuşaklar
bağlı değilken ölçüldüğünde,
-Bağlanması gereken yerden itibaren en fazla 36 cm
uzunluğunda olmalı,
-Bağlanmadığında giysinin ucundan sarkmamalıdır.
Büyük çocuklarda;
Giysinin arkasından bağlanan kemer ve kuşaklar
bağlı değilken ölçüldüğünde,
-Bağlanması gereken yerden itibaren en fazla 36 cm
uzunluğunda olmalı,
A: bağlı kemer veya kuşak genişliği
B: bağlı kemer veya kuşak uzunluğu

## Slide 43
Uzun kollu giysilerde;
Kollar
Kolların alt uçlarındaki büzme ipleri, fonksiyonel kordonlar ve süs kordonları,
-Giysi bağlandığında giysinin dış tarafında olmamalıdır.
-Giysideki uzun kolların dirsek altında kalan kısımlarında yer alan büzme ipleri, fonksiyonel kordon ve süs kordonları alt kısımdan sarkmamalı ve serbest uçlar 7,5 cm’den uzun olmamalıdır.

## Slide 44
Kısa kollu giysilerde;
Kollar
Büzme ipleri, fonksiyonel kordon ve süs kordonları,
Kolun dirsekten daha yukarıda bitmesi ve kol kısmı en geniş konumunda düz şekilde yayıldığında
Dışarı çıkan kısmın uzunluğu;
-Küçük çocuklarda en fazla 7,5 cm,
-Büyük çocuklarda en fazla 14 cm olabilir.

## Slide 45
Kollar
Giysinin daha önce ele alınmamış diğer tüm alanlarında,
Büzme ipi, fonksiyonel ve süs kordonları,
-Giysi en geniş formunda iken giysiden sarkan kısımları 14 cm'den fazla olmamalıdır.
Diğer Kısımlar
Her yaş grubu için ayarlama şeritleri;
-10 cm’ den uzun olmamalı ve açıldığında kolun kenarından sarkmamalıdır.

## Slide 46
Güvensiz ürün Örnekleri
Baş, boyun bölgesinde büzme ipi kullanılamaz.
Bel bölgesindeki büzme ipi 20cm den uzun olamaz.

## Slide 47
Güvensiz ürün Örnekleri
Baş, boyun bölgesinde büzme ipi kullanılamaz.
Büzme ipinin ucunda 3 boyutlu süs bulunmamalı.

## Slide 48
Güvensiz ürün Örnekleri
Süs kordonları giysinin alt ucundan sarkmamalı.

## Slide 49
Güvensiz ürün Örnekleri
Baş, boyun bölgesinde serbest uç kullanılamaz.

## Slide 50
Güvensiz ürün Örnekleri
Baş, boyun bölgesinde dekoratif kordon kullanılamaz.

## Slide 51
Güvensiz ürün Örnekleri
Büzme ipinin ucunda 3 boyutlu süsleme olmamalı

## Slide 52
Güvensiz ürün Örnekleri
Bel bölgesinde, arkadan bağlanan kemer, kuşaklar serbest bırakıldığında etek ucunu geçmemeli.

## Slide 53
GÜVENLİ ÜRÜN DANIŞMA OFİSİ
pgd.uludag@ticaret.gov.tr

## Slide 54
DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER